Осциллографы запоминающие

| GDS-71104B | Осциллографы цифровые запоминающие GDS-71054B, GDS-71072B, GDS-71074B, GDS-71102B, GDS-71104B Good Will Instrument Co., Ltd. Количество каналов 2, 4 Полоса пропускания 50, 70 и 100 МГц Максимальная частота дискретизации: 1 ГГц Объем памяти: 10 МБ на канал Технология VPO: визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана 50.000 осц./с) Сбор данных: выборка, пиковый детектор, усреднение, интер. Sin X/x 36 видов автоматических измерений параметров, курсорные измерения Режим автоизмерения временных задержек (8 параметров) Функция автоустановки параметров развертки, запуска Функции математики: +, -, , ÷, встроенный редактор формул Частотный анализ (БПФ): на участке 1 МБ (БПФ с.к.з./ БПФ дБ) Режимы растяжки окна, самописец и XY Дополнительные программные приложения: вольтметр, цифровые фильтры, регистратор* Внутренняя память: 24 осциллограммы, 20 профилей настроек Синхронизация и декодирование сигналов** I2C, SPI***, UART, CAN, LIN Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных, LAN (только для 4-х канальных моделей) Цветной WVGA TFT-дисплей (17,8 см) Опции: высоковольтные диф. (3 мод.) и токовые пробники (5 мод.) |
| --- | --- |

Технические данные:

| Характеристики | Параметры | GDS-71054B | GDS-71072B / GDS-71074B | GDS-71102B / GDS-71104B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал вертикального отклонения | Число каналов | 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
|  | Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…50 МГц | 0…70 МГц | 0…100 МГц |
|  | Огранич. полосы пропуск. | 20 МГц | 20 МГц | 20 МГц |
|  | Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел…10 В/дел |
|  | Погрешность установки Коткл. | ± 3 % |
|  | Диапазон уст. смещения | ± 1,25 В (1 мВ/дел); ± 2,5 В (2 – 100 мВ/дел); ± 125 В (200 мВ – 10 В/дел) |
|  | Время нарастания | ( 5 нс | ( 5 нс | ( 3,5 нс |
|  | Входной импеданс | 1 МОм (( 2 %) / 16 пФ |
|  | Макс. входное напряжение | 300 В (DC+AС пик), Кат I |
|  | Математика | +, -, х; ÷, встроенный редактор формул, БПФ на участке 1 МБ (дБ или мВ с.к.з) |
| Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 5 нс/дел…100 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 100 мс/дел – 100 с/дел |
|  | Погрешность установки Кразв. | ± 0,005 % |
|  | Режимы работы | Основной, задержанный (4 нс…10 с), ZOOM окна, самописец, X-Y |
| синхронизация | Источники синхросигнала | Любой из каналов, внешний (только 2 кан. мод.) |
|  | Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), пред- (10 дел.) и послезапуск (2,000,000 дел), по фронту, рант, по длительности импульса (10 нс…10 с), по событию (1…65535), попеременно (ALT); по скорости нарастания и спада |
|  | Связь входа синхронизации | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC |
|  | Чувствительность синхр. | 1 дел |
| Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит |
|  | Частота дискретизации | 1 канал: 1 ГГц; 2 канала – 500 МГц/канал; 4 канала – 250 МГц/канал |
|  | Интерполяция | SinX/x |
|  | Длина записи | 10 МБ/канал |
|  | Режимы работы | Выборка, пик. детектор (> 2 нс); усреднение, накопление, однократн. |
| Курсорные измерения | Функции | (U; (T; 1/(T |
| Автоматические измерения | Функции по вертикали | Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред; выбросы на вершине и в паузе |
|  | Функции по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +(; -(; коэф. заполнения (%), фаза |
|  | Измерение задержки | FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
| Дополнительные возможности | Интерфейс | USB, LAN (только для 4-х канальных моделей) |
|  | Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала |
|  | Технология VPO | Захват и отображение редких сигналов и глитчей в режиме аналогового осциллографа. Скорость обновления экрана до 50.000 раз в сек. |
|  | Режим X-Y | Х – кан 1, 3; Y – кан 2, 4; разность фаз < 3( до 100 кГц |
|  | Внутренняя память | Запись/считывание: 24 осциллограммы; 20 профилей |
| Общие данные | ЖК-дисплей | Цветной (TFT) WVGA, диагональ 17,8 см, 8 10 дел (разреш. 800 х 480) |
|  | Напряжение питания | 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор) |
|  | Габариты, масс | 384×208×127 мм, 2,8 кг |
|  | Опции | GSC-008 - мягкая сумка для транспортировки дифф. пробник GDP-025/ GDP-050/ GDP-100, токовый пробник GCP-005/ GCP-020/ GCP-100/ GCP-530/ GCP-1030 |

ПРИМЕЧАНИЕ

*Ссылки для скачивания дополнительных программных приложений:

Digital Voltmeter App - https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/1590/130

Digital Filter App - https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/1602/130

Datalog App - https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/1614/130

** Для использования возможности синхронизации и декодирования по цифровым протоколам необходимо обновить программное обеспечение осциллографа до версии V1.27.

*** Для работы на шине SPI требуется модель, как минимум  с 3-мя входными каналами (GDS-71054B, GDS-71074B, GDS-71104B).